## Slide 1
DASE7503 2026–27
麦克纳姆轮物流机器人
项目设计与软件验证
设计阶段汇报 · 2026年9月21日
实车数据、SolidWorks 装配与成员贡献待本组补充
Notes: 本稿用于本组设计讨论与后续正式汇报。软件验证对应 commit 945a5e3。没有虚构实车照片、成绩、CAD模型或成员信息。老师完整要求见 docs/COURSE_REQUIREMENTS.md。

## Slide 2
比赛目标与验收边界
02
180 秒自动任务
相机识别 START 后计时，依次识别并搬运四个货架到目的区。
计分与约束
截止时目的区内每架 +5 分，每次撞墙 −2 分。
机器人和货架均须避墙，搬运过程货架必须离地。
整机限制
最大尺寸为 300 × 300 × 180 mm，电池独立供电。
传感器、线缆及升降极限也需检查。
最终交付
实体机器人、SolidWorks Pack-and-Go、全部程序和汇报 PPT。
保留六类真实扫码截图。
Notes: 来源：../GroupProject/1. DASE7503 Group Project_2026-27_1B.pdf，第2–4页。来源：../GroupProject/2. DASE7503 Group Project_QR Code and Gamefield.pdf，第1–3页。精细场地图3020×2000毫米。图示货架字母与坐标须现场确认。

## Slide 3
本届硬件与接口
03
资源 | 本项目配置 | 需要确认
主控与通信 | Pi 5 + ESP32-S3 USB 串口 micro-ROS | UART0 43/44 460800，Domain 20
底盘 | 4 × 310 编码电机 65 mm 麦轮，左右各2 | 轮序、方向、轮距 1040 counts/rev 实测
升降 | 1 × MG996 180° S1 / GPIO8 | 负载、连杆、行程 稳定时间与机械限位
感知与电源 | MS200 + Camera Module 3 7.4 V 电池，经板卡供 Pi | 雷达视野、图像清晰度 供电稳定与线缆连接
Notes: 来源：../GroupProject/3. Group Projects Materials.pdf，第2–9、13–15页。GPIO详情见 hardware/HARDWARE_PROFILE.md。460800为本项目串口配置，不是老师规定的波特率。

## Slide 4
软件模块与职责
04
运行位置 | 模块 | 职责
Pi / ROS 2 Jazzy | course_mission + qr_reader | 比赛状态、180秒截止 完整码身份核验和证据保存
Pi / ROS 2 Jazzy | Nav2 + SLAM / AMCL | 雷达建图或地图定位 全向规划控制及近障停车
Pi / ROS 2 Jazzy | base_supervisor | 使能与停止、状态新鲜度 静止后才允许举升
ESP32-S3 | micro-ROS + 控制固件 | 轮速 PID、编码器里程计 速度看门狗与单舵机控制
Notes: 来源：本仓库 src/mecanum_task_manager、src/mecanum_navigation、src/mecanum_bringup、firmware/esp32。Jazzy构建和节点激活见CI #10。

## Slide 5
一次搬运的任务顺序
05
01 到站核验
导航到扫描位，等待当前货架的完整二维码。
错误货架或错误后缀不会触发取货。
02 进入与举升
导航到已标定插入位，停车后请求举升。
等待控制器反馈及稳定时间。
03 搬运与卸货
经退出位前往 END 扫描位，扫码后进入独立卸货位。
放下货架并退出，再执行下一件。
04 继续或结束
四件完成、180秒截止或操作失败时停止。
停止后保持当时举升位置。
Notes: 来源：src/mecanum_task_manager/mecanum_task_manager/course_game.py。每件6个导航目标，共24个。退出卸货区后才增加delivery_sequences，软件序列数不能代替裁判计分。

## Slide 6
二维码协议与实车证据
06
START END RACK[A–D]_XXXX
后缀核验
XXXX 为四位字母或数字，每个货架分别配置完整码。
不能假设四个货架使用相同后缀。
真实扫码留证
保存相机标注 PNG、扫码 JSONL 和任务事件日志。
六类证据由实车拍摄获得。
测试证据边界
合成 QR 图像已通过真实 OpenCV 解码测试。
该结果只验证软件，不充当相机现场截图。
Notes: 来源：../GroupProject/2. DASE7503 Group Project_QR Code and Gamefield.pdf，第1页。来源：../GroupProject/4. DASE7503_Appendix.Samples of QR codes.pdf，第1–2页。示例码仅用于软件测试，实际配置必须逐项填写本组纸质码。实现：qr_reader.py 与 course_game.py。

## Slide 7
单舵机机构设计输入
07
概念方案
单 MG996 驱动平行四连杆平台，设置被动导向与机械限位。
重量由支撑结构承担。
尺寸与受力
实测货架质量、脚柱内距、净空和承载面，再确定连杆与舵盘。
标称堵转转矩不能当持续能力。
感知与装配
电池低位居中，扫码视线与雷达保持无遮挡。
所有部件及满升程应落在尺寸限制内。
制造前检查
本组建立参数化 SolidWorks 装配，检查干涉和载荷保持。
确认孔位后导出 DXF / STL。
Notes: 来源：../GroupProject/1. DASE7503 Group Project_2026-27_1B.pdf，第2–3页。来源：../GroupProject/3. Group Projects Materials.pdf，第9页。原创概念方案见 hardware/MECHANICAL_DESIGN.md。没有完成SolidWorks实体建模或负载验收。

## Slide 8
软件验证结果
08
检查 | 结果 | 验证范围
规则与控制核 | 通过 | 10项比赛规则测试 C运动学、PID及静态检查
ROS 通信与相机 | 通过 | 24个导航目标、4次举升/放下 6类合成 QR 解码与证据写入
Nav2 / Jazzy | 通过 | 工作区构建测试 7个实际插件节点生命周期激活
ESP32-S3 固件 | 通过 | ESP-IDF 5.4.2 完整构建 电机及舵机输出默认关闭
尚未证明：实际定位精度、载重能力、取货成功率及180秒比赛成绩
Notes: CI #10，commit 945a5e3，2026-09-21全部成功。https://github.com/jzhg6/DASE7503-Mecanum-AMR/actions/runs/35599128070 。来源：docs/VALIDATION.md。测试使用合成传感器与模拟执行器，不测试实车物理表现。

## Slide 9
实车部署与验收计划
09
Linux 环境
Pi 安装 Ubuntu 24.04 / Jazzy，按文档源码构建
libcamera、camera_ros 和 micro-ROS Agent。
架空测试
逐轮核验方向与编码器，校准轮距和 PID。
验证停指令、拔 USB、断 Agent 后停止。
地图与对接
采集现场地图，填写各扫描、插入、退出和卸货位。
按载货最大包络修改 costmap。
分级比赛验收
先空载导航，再单件重复，最后完整180秒。
记录碰墙、离地间隙与目的区真实件数。
Notes: 来源：docs/HARDWARE_BRINGUP.md、docs/COURSE_ACCEPTANCE.md。源码编译libcamera与camera_ros对应器材说明第15页。仓库当前calibrated=false，实测尺寸为零，二维码为空，默认不能启动实车比赛。

## Slide 10
提交安排与本组补充内容
10
11月26日 17:00
向 HW103A 提交机器人，并归还老师要求的工具与材料。
11月26日 23:59
Moodle 提交 SolidWorks Pack-and-Go 和全部程序。
程序采用 Jazzy / micro-ROS，PPT展示时间另行确认。
正式汇报待补
本组 CAD 图、装配照片、实测参数与六类扫码截图。
加入完整比赛结果和失败分析。
原创与贡献
保留设计迭代及 git 记录，明确每名组员工作。
引用上游并保留许可，区分继承代码与自行实现。
Notes: 来源：../GroupProject/1. DASE7503 Group Project_2026-27_1B.pdf，第1、3–4页。PPT展示安排需老师另行确认。参考仓库与许可见 docs/UPSTREAM_INTEGRATION.md、THIRD_PARTY_NOTICES.md。新增任务与固件代码由本项目编写，保留继承代码版权，不宣称全仓库从零原创。